1- جدول يبين قائمة بالسلع ومواعيد وأماكن التوريد

| الصنف | وصف السلع | الكمية | نوع الوحدة | مواعيد وأماكن التوريد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مدة التسليم بالأسابيع/الشهور | الموقع النهائي للتسليم |
| 1 | دراسة حبوب ذات سعة إنتاجية 1800-2000 كجم/ساعة . | 250 | دراسة | 120يوم من فتح الاعتماد | مخازن ديوان عام الوزارة |

- جدول يبين قائمة بالخدمات التابعة (المكملة) المطلوب تنفيذها

| الصنف | وصف الخدمات | الكمية | الوحدة | الموقع أو مكان تقديم الخدمات | تاريخ استكمال الخدمات المطلوبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | كتيب التشغيل والصيانة لدراسة الحبوب ذات سعة إنتاجية 1800-2000 كجم/ساعة. | 250 | كتيب | يرفق مع الدراسات | ترفق بالدراسات |

- المواصفات الفنية

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

LOT. NO. : 1.

EQUIPMENT: Mobile Thresher (1800-2000kg/hr) Compatible with 35 – 70hp Tractor.

QUANTITY: 250 units.

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | MODEL : To be specified |  |
| 3 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
|  | General: Multipurpose Thresher to be harvest (wheat, barley, sorghum chickpea, beans ….. etc). The harvested stems should be soft and small enough to be eaten by animals. Thresher parts should be made from high grade material and knifes should be strengthens by heating . Tire size should be suitable to achieve ground clearance 35 cm or more . |  |
|  | 2) No. of knives: 44 |  |
|  | 3) Broken seed proportion: 0.01% or less. |  |
|  | 4) Shaking system: 2. |  |
|  | 5) Required power: 35 – 70hp. |  |
|  | 6)Capacity: 1800-2000kg/hr |  |
|  | 7) Driving: by P.T.O/Belt. |  |
|  | 8) P.T.O rpm: 540. |  |
|  | 9) P.T.O shaft, All accessories according to the description mentioned on item no. 4, tool kit and operation manual are required. |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها